НАБР ДЛЯ ХОНИНГОВАНИЯ JONNESWAY® AN020022

Набор для хонингования предназначен для ремонта и восстановления внутренних поверхностей, тормозных цилиндров дисковых и барабанных тормозов, блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания, направляющих втулок валов и гидравлических механизмов и подобных деталей, диаметром от 18 до 89 мм. Как с ручным, так и машинным приводом

В комплект поставки входят:

- Штанга с демпфером. 1 шт.

- Держатель шлифовального бруска двойной 1 шт.

- Держатель шлифовального бруска тройной 2 шт.

- Шлифовальный брусок L= 28.8мм. 5 шт.

- Шлифовальный брусок L= 19 мм.3 шт.

- Шлифовальный брусок L= 51 мм. 3 шт.

- Опорная шайба 1 шт.

- Пружина демпфера запасная.

- Шплинт 12 шт.

С помощью входящих в комплект поставки шплинтов закрепите шлифовальный брусок нужного размера на держателе. Вращая регулировочное кольцо, добейтесь необходимой для обработки жесткости демпфера инструмента. Сожмите штанги держателя так, чтобы шлифовальные бруски прошли в обрабатываемую деталь. Закрепите хвостовик инструмента в патроне привода. Установите нужную частоту вращения привода (машинный привод) Частота вращения привода не должна превышать 170 об/мин. Начинайте обработку.

Регулировка жесткости демпфера и измерения обрабатываемой детали производится только при отключенном приводе и удаленном из детали инструменте.

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD. 
6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN