ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННОГО КРЕПЕЖА JONNESWAY

AG010048; АG010049; AG010052

Экстракторы для удаления поврежденного крепежа JONNESWAY® предназначены для проведения работ по демонтажу шпилек, болтов, винтов и другого, подобного крепежа и деталей, в случае отсутствия возможности проведения данных операций обычным способом (обрыв, повреждение головки и т.п.).

Изделия JONNESWAY® AG010048; АG010049 применяются для слабонагруженных крепежных элементов или частей трубопроводов.

Инструмент изготовлен из высоколегированной хромомолибденовой стали.

Порядок работы.

Просверлите отверстие в поврежденном крепежном элементе, диаметром, рассчитанным по формуле: Dсв.~d+D/2/2, где D-больший диаметр применяемого экстрактора, d- меньший диаметр, на глубину, вдвое превышающую длину входа режущей части экстрактора. При помощи воротка (удобнее всего использовать вороток для метчиков), вращайте экстрактор против часовой стрелки до тех пор, пока экстрактор не начнет демонтировать поврежденный элемент. Не допускайте перегрузки инструмента. Не используйте инструмент при работе с крепежными элементами, имеющими левую резьбу. Не применяйте инструмент на изделии, твердость которого превышает твердость экстрактора.

AG010048

| № зкстрактора | Диапазон диаметров крепежа |
| --- | --- |
| 1 | 3-6 |
| 2 | 6-8 |
| 3 | 8-11 |
| 4 | 11-14 |
| 5 | 14-18 |
| 6 | 18-25 |

АG010049

| № зкстрактора | Диапазон диаметров крепежа |
| --- | --- |
| 1 | 3-6 |
| 2 | 6-8 |
| 3 | 8-11 |
| 4 | 11-14 |
| 5 | 14-18 |

Изделие JONNESWAY® AG010052 применяется для высоконагруженных крепежных элементов или частей трубопроводов.

Инструмент изготовлен из высоколегированной хромомолибденовой стали.

Подготовка инструмента к работе осуществляется таким же способом что и изделия JONNESWAY® AG010048; АG010049. за исключением использования ударного инструмента для просадки экстрактора в отверстии демонтируемого элемента. Диапазон 10 инструментов покрывает размеры крепежа от 3 до 27 мм.

Инструменты JONNESWAY AG010048; АG010049; AG010052 относятся к категории режущих и имеют ограниченную гарантию в связи с высокой интенсивностью износа рабочей части.

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD. 
6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN