# СЪЕМНИК РУЛЕВОЙ СОШКИ АЕ310022

Съемник предназначен для демонтажа сошки рулевого управления, имеющего рулевой редуктор червячного типа.

Отсоедините шарнир рулевой трапеции от рулевой сошки, снимите гайку рулевой сошки, установите съемник в зазор между сошкой и корпусом редуктора. Вращением ходового винта инструмента произведите демонтаж детали. При затруднении “обстучите” сошку в месте соединения с осью редуктора в процессе демонтажа.

Храните изделие в сухом помещении вдали от источников влаги и высоких температур. При длительном хранении необходимо провести консервацию, смазав инструмент тонким слоем машинного масла.

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD. 
6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN