ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ JONNESWAY AN010145

Инструмент для снятия и установки шарнирных соединений JONNESWAY AN010145 применяется при производстве работ по ремонту и обслуживанию автомобильной техники в качестве универсального приспособления. С помощью изделия JONNESWAY AN010145, используя скобу и ходовой винт, легко демонтировать пальцы тормозных колодок барабанных тормозов тяжелых грузовых автомобилей или производить работы по замене крестовин карданных валов.

При производстве работ по замене шаровых опор легковых автомобилей используется все изделия, входящие в комплект инструмента.

- Струбцина

- Ходовой винт

- Установочный адаптер. Устанавливается в верхнюю часть струбцины и упирается в палец шарового шарнира.

- Приемные втулки, размерами: 50, 63, и 76 мм. Устанавливаются под рычаг при демонтаже шаровой опоры и на рычаг, при монтаже.

- Адаптер-толкатель устанавливается на втулку ходового винта.

- Установочный адаптер «глухой»

- Дополнительная приемная втулка. Устанавливается на втулку ходового винта без адаптера

- Дополнительная приемная втулка L= 90 мм. Устанавливается на втулку ходового винта без адаптера

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD. 
6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN