Съемник шаровых соединений легких грузовых автомобилей

JONNESWAY® AN 040092

Съемник шаровых шарнирных соединений легких грузовых автомобилей JONNESWAY ® AN040092 предназначен для производства работ по демонтажу элементов подвески грузовых автомобилей, имеющих в своей конструкции шаровое шарнирное соединение, таких как рулевые тяги и их наконечники, реактивные тяги и пр. не повреждая элементы конструкции.  Применяется для работ, связанных с обслуживанием большинства легких грузовиков.

Размер головки ходового винта 19 мм., длина ходового винта 80 мм., ширина захвата 30 мм.

Изделие предназначено для создания статического напряжения в соединении. Не использовать с механическими приводами ударного действия. Шарниры, вызывающие затруднения при демонтаже («закисшие») демонтировать следующим образом: установить съемник на соединение шарнира, подать нагрузку на палец шарнира, обстучать корпус шарнира. Во избежание повреждения ходового винта и корпуса съемника не наращивать рычаг применяемого инструмента (ключа, воротка) и не использовать рожковые ключи. Достаточным приводом для передачи нагрузки на палец шарнира является трещоточная рукоятка 1/2"DR.

По окончании работы инструмент очистить от загрязнений, промыть резьбовое соединение от частиц ржавчины и пыли и смазать ходовой винт консистентной смазкой. Хранить инструмент в сухом месте, при длительном хранении рекомендуется полностью смазать инструмент.

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD. 
6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN